SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR: GMINA DOBRA

OBIEKT: ZAGOSPODAROWANIE I MODERNIZACJA TERENU    REKREACYJNEGO WRAZ Z BOISKIEM SPORTOWYM W WOŁCZKOWIE.

ZAKRES:OGRODZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I TEREN KOMPLEKSU

ADRES:  WOŁCZKOWO, UL.LIPOWA  , DZ.NR 864/1

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy budowie ogrodzenia na zadaniu: ”Zagospodarowanie i modernizacja terenu rekreacyjnego wraz z boiskiem sportowym w Wołczkowie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego i terenu kompleksu obejmują:

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia ocynkowanego i  malowanego proszkowo :

- Ogrodzenie od strony frontowej terenu rekreacyjnego ma być wykonane jako panelowe z prętów 2D wysokości 1,6m w kolorze czarnym i mieć rozstaw słupków 2,0m zgodnie z projektem

- Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego od strony północnej i południowej ma zostać wykonane z siatki stalowej zgrzewanej na słupkach z profilu okrągłego fi 62 w rozstawie 2,48m zgodnie z projektem

1.3.2. Brama  dwuskrzydłowa o wymiarach 2,40x2,40z siatki zgrzewanej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych i ST „Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Przetargową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzenia są:

2.1.Panel prosty 2 D ocynkowany i  malowany  proszkowo w kolorze RAL 6005 ,  zgrzewany z pionowych drutów f-6mm i podwójnych drutów poziomych f-8mm, oczka 50x200mm,

2.2. Słupki ogrodzeniowe z kształtowników 60x40x2mm ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005, długość 2400m, obejmy typu strzemię ze stali nierdzewnej i poliamidu-3szt na słup.

2.3. Siatka stalowa  zgrzewana gr. drutu 2,2/3,5mm, oczko 60x60mm

2.4. Słupki dn 62mm ,długość 4500mm, montowane w rozstawie 2480mm.Przy słupkach początkowych i narożnych  wypory,

2.5. Akcesoria systemowe takie jak obejmy do podpór, napinacze, śruby z oczkiem, pręty napinające PCV, obejmy do drutu. Śruby zabezpieczające z nierdzewnej stali.

2.6. Brama i furtka ocynkowana i malowana proszkowo  w kolorze RAL 6005 – konstrukcja ramowa z profili stalowych, wypełnienie z kształtowników stalowych 25x25mm.

2.5. Beton na fundament słupków

Beton klasy B20 – wymagania jak w PN-EN 206-1:2003:

- cement portlandzki klasy 32,5 – wymagania według PN-EN 197-1:2002,

- kruszywo (piasek, żwir, grys) – wymagania według PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004,

- woda – wymagania według PN-EN 1008:2004.

3. Sprzęt

Roboty związane z ustawieniem ogrodzeń wykonywane będą ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. Transport

4.1. Elementy ogrodzenia (siatka, panele, słupki i elementy łączące, bramy, furtka oraz prefabrykaty) należy przewozić zgodnie z zaleceniami (instrukcją) producenta.

4.2. Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do przewożenia betonu.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1. Zakup i transport materiałów

Wykonawca robót zakupi i przewiezie materiały na miejsce wbudowania zgodnie z ustaleniami punktu 2 i 4 niniejszej specyfikacji.

5.2.2. Wykonanie wykopów pod fundamenty słupków

Wykop (otwory) pod fundamenty słupków powinny znajdować się na wytyczonej

trasie ogrodzenia i posiadać wymiary - 0,50*0,50 m i głębokość 1,00 m. Otwory należy wykonać w rozstawie co ~2,50 m.

5.2.3Wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe.

Wykopy pod ławy powinny znajdować się na wytyczonej osi ogrodzenia i posiadać wymiary 0,20 m i głębokości 1,00 m.

5.2.4. Wykonanie fundamentów

Fundamenty słupków oraz ławy należy wykonać z betonu klasy B 20 „na mokro” w wykonanych otworach i wykopach. Przed betonowaniem należy w otworach umieścić słupki.

5.2.5. Montaż ogrodzenia

Montaż  paneli do słupków należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Panele na słupach za pomocą obejm oraz śrub zabezpieczających.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania materiałów w czasie wykonywania robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem)producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

a) zgodność wykonania ogrodzenia z ustaleniami Dokumentacji Przetargowej,

b) prawidłowość wykonania wykopów,

c) prawidłowość wykonania fundamentów słupków,

d) prawidłowość wykonania ław fundamentowych,

e) poprawność ustawienia słupków,

f) prawidłowość montażu paneli,

g) prawidłowość montażu bram i furtki.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.

Cena wykonania robót obejmuje:

-  transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,

-  prace pomiarowe i przygotowawcze,

-  wykonanie wykopów pod fundamenty słupków i ławy,

-  wytworzenie betonu,

-  wykonanie fundamentów,

-  osadzenie słupków,

-  montaż paneli ogrodzeniowych oraz siatki ogrodzeniowej,

-  przeprowadzenie pomiarów i badań,

-  uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. Przepisy związane i standardy

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.

PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia.

Gatunki.

PN-H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

dotyczące cementu powszechnego użytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek,

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. DIN 2395